## Slide 1: Taller formativo: construcción y aplicación de un clinómetro
CÁLCULO I · INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
Medir alturas inaccesibles con trigonometría
Notes: Presentación para explicar el taller formativo a los estudiantes antes de salir a medir. Recorre: qué se hace, el fundamento trigonométrico, la construcción y calibración del clinómetro, el protocolo de medición con roles rotativos, la ficha de datos, el registro de participación, el informe final y la pauta de evaluación.

## Slide 2: ¿Qué vamos a hacer?
1
Construir
un clinómetro casero y calibrarlo
2
Medir
edificio, letrero y árbol: 3 mediciones cada uno
3
Calcular
altura con la tangente, promedio y dispersión
4
Informar
resultados, errores, participación y conclusiones
Trabajo en grupos de 4 integrantes (A, B, C y D), con roles que rotan.
Notes: El taller tiene cinco partes: construcción del clinómetro (A), fundamento matemático (B), protocolo de medición (C), ficha de datos (D) y registro de participación (E), más un informe final. Se trabaja en grupos de cuatro, cada integrante se identifica como A, B, C o D y todos participan en las nueve mediciones cambiando de rol.

## Slide 3: El problema: medir lo que no podemos alcanzar
Imagen: captura de un video educativo (referencia)
Una persona mira un globo con un ángulo de elevación de 16°. Está a 240 m del punto bajo el globo y sus ojos están a 2 m del suelo.
¿A qué altura está el globo?
Un edificio, un letrero o un árbol son el mismo problema.
Notes: Se parte de un problema típico de trigonometría: un globo observado con un ángulo de elevación de 16°, desde 240 m de distancia horizontal, con los ojos del observador a 2 m del suelo. No se puede subir a medir; se mide un ángulo y una distancia. Eso es exactamente lo que haremos con edificios, letreros y árboles. La imagen es una captura de un video educativo, usada solo como referencia.

## Slide 4: El modelo: un triángulo rectángulo
α
d
ho
h
estructura
d: distancia horizontal · α: ángulo de elevación · ho: altura de los ojos
Notes: Observador, base de la estructura y punto más alto forman un triángulo rectángulo. d es la distancia horizontal medida con huincha, α es el ángulo de elevación que entrega el clinómetro, h es la parte de la altura que queda sobre la línea de los ojos y h_o es la altura de los ojos del observador. La altura total de la estructura es H = h + h_o.

## Slide 5: La fórmula del taller
tan α = h / d ⇒ h = d · tan α
el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente
H = h + ho
altura total = parte sobre los ojos + altura de los ojos
Calculadora en modo grados (DEG).
Notes: Dos fórmulas son suficientes: h = d·tan α y H = h + h_o. Un error muy común es tener la calculadora en radianes; hay que verificar que esté en grados antes de calcular. Comprobación rápida: tan 45° debe dar 1.

## Slide 6: Ejemplo resuelto: el globo
Datos
d = 240 m α = 16° ho = 2 m
Parte sobre los ojos
h = 240 · tan 16° ≈ 240 · 0,2867 ≈ 68,8 m
Altura total
H ≈ 68,8 + 2 = 70,8 m
Con la aproximación escolar tan 16° ≈ 7/24: h = 70 m y H = 72 m → alternativa b) del enunciado.
Notes: Con calculadora: tan 16° ≈ 0,2867, por lo que h ≈ 240 · 0,2867 ≈ 68,8 m y H ≈ 70,8 m. El enunciado escolar usa la aproximación tan 16° ≈ 7/24, con la que h = 240 · 7/24 = 70 m y H = 72 m, que corresponde a la alternativa b). Ambos resultados son cercanos; la diferencia viene de aproximar la tangente. Esto anticipa un tema del informe: las fuentes de error.

## Slide 7: Materiales (por grupo)
☐ Transportador semicircular de 180°
☐ Huincha de medir (mínimo 20 m)
☐ Pajita (bombilla), lápiz o regla delgada
☐ Calculadora científica (modo grados)
☐ Hilo de unos 40 cm
☐ Tiza o estacas para marcar posiciones
☐ Plomada (tuerca, llave o trozo de goma)
☐ Lápiz y ficha
☐ Cinta adhesiva
Notes: Lista de materiales por grupo. El clinómetro se arma con transportador, pajita o lápiz, hilo, una plomada y cinta adhesiva. Para medir se necesita huincha de al menos 20 m, calculadora científica en modo grados y tiza o estacas para marcar los puntos de observación.

## Slide 8: Parte A: construir el clinómetro
Imagen: ilustración de un clinómetro casero (referencia)
1
Pega la pajita (o lápiz) al borde recto del transportador: es el visor.
2
Ata el hilo al orificio del centro y asegúralo con cinta.
3
Amarra la plomada al otro extremo: el hilo debe colgar libre y cruzar la escala.
Notes: Pasos 1 a 3 del taller. La ilustración muestra el instrumento terminado: el visor recto a lo largo del borde del transportador, el hilo saliendo del centro y la plomada colgando. Verificar que el hilo se mueva libremente y que no roce el transportador.

## Slide 9: Calibrar, usar y leer el ángulo
Imagen: uso de un clinómetro casero (referencia)
Calibración: apunta a un punto horizontal a la altura de tus ojos. El hilo debe marcar 90°. Si marca otro valor, anótalo como corrección.
Uso: mira por el visor al punto más alto, espera a que el hilo se estabilice y un compañero lee el valor.
α = 90° − lectura (si el 0° está del lado del visor, la lectura ya es α)
Notes: Pasos 4 a 6 del taller. La calibración evita errores sistemáticos: apuntando a un punto exactamente horizontal el hilo debe cruzar los 90°; si no, esa diferencia es la corrección. Al medir, quien observa no debe mover el instrumento y un compañero lee el valor. Conversión: si el transportador tiene el 0° del lado contrario al visor, el ángulo de elevación es 90° menos la lectura; si el 0° está del lado del visor, la lectura ya es el ángulo. Se confirma en la calibración. Las fotografías de la imagen son de referencia.

## Slide 10: Ejemplo de lectura y cálculo
Lectura del hilo
50° → α = 90° − 50° = 40°
Datos
d = 20 m ho = 1,6 m tan 40° ≈ 0,839
Parte sobre los ojos
h = 20 · 0,839 ≈ 16,8 m
Altura total
H = 16,8 + 1,6 = 18,4 m
Ejemplo ficticio para practicar el cálculo.
Notes: Ejemplo ficticio: el hilo cruza los 50° en la escala; con el transportador del taller, α = 90° − 50° = 40°. Con d = 20 m y una altura de ojos de 1,6 m: h = 20 · tan 40° ≈ 20 · 0,839 ≈ 16,8 m y H ≈ 18,4 m. La tabla de valores de apoyo de la guía da tan 40° = 0,839.

## Slide 11: Parte C: protocolo de medición
Estructuras
edificio, letrero y árbol
Mediciones
3 por estructura → 9 en total
Distancia d
varíala: p. ej. 15 m, 20 m y 25 m
Ángulo ideal
que α quede entre 20° y 60°
Base accesible, terreno plano, huincha horizontal y ho medida del suelo al ojo.
Notes: Cada grupo mide tres estructuras (un edificio, un letrero y un árbol) y hace tres mediciones de cada una. Conviene variar la distancia (por ejemplo 15, 20 y 25 m) para comparar. El ángulo debería quedar entre 20° y 60°: si es muy pequeño o muy grande, un error de lectura de un grado cambia mucho el resultado. Elegir estructuras con base accesible y terreno lo más plano posible, y medir la altura de los ojos del observador desde el suelo.

## Slide 12: Los cuatro roles
Observador
apunta al punto más alto y mantiene el clinómetro firme
Medidor de distancia
mide d con la huincha y la altura de ojos ho
Anotador
lee el ángulo en la escala y lo registra en la ficha
Calculista
calcula α, h y H y verifica con la calculadora
Notes: Cuatro roles: observador, medidor de distancia, anotador y calculista. Los roles rotan en cada medición para que todos los integrantes pasen por todos ellos.

## Slide 13: Rotación de roles (A, B, C y D)
N.º | Estructura | Observador | Medidor dist. | Anotador | Calculista
1 | Edificio 1 | A | B | C | D
2 | Edificio 2 | B | C | D | A
3 | Edificio 3 | C | D | A | B
4 | Letrero 1 | D | A | B | C
5 | Letrero 2 | A | B | C | D
6 | Letrero 3 | B | C | D | A
7 | Árbol 1 | C | D | A | B
8 | Árbol 2 | D | A | B | C
9 | Árbol 3 | A | B | C | D
Cada integrante participa en las 9 mediciones, cambiando de rol.
Notes: Rotación sugerida del taller. A, B, C y D son los integrantes 1 a 4 de la lista del grupo. En cada medición cada integrante tiene un rol distinto, y cada uno participa en las nueve mediciones. Esta tabla es la base del registro de participación.

## Slide 14: Seguridad en terreno
No midan cerca de calles ni de bordes con riesgo de caída.
No miren directamente al Sol a través del visor.
Trabajen siempre a nivel del suelo.
Pidan autorización para usar los espacios.
Notes: Recomendaciones de seguridad del taller. Al apuntar hacia estructuras altas es fácil que el visor apunte cerca del Sol: nunca mirar el Sol a través del visor. Las mediciones se hacen siempre a nivel del suelo, lejos de calles y con autorización del lugar.

## Slide 15: Parte D: ficha de ingreso de datos
N.º | Observador | d (m) | Lectura (°) | α (°) | ho (m) | h = d tan α | H = h + ho
1 | A | 15 | 45 | 45 | 1,6 | 15,0 | 16,6
2 | B | 20 | 52 | 38 | 1,6 | 15,6 | 17,2
3 | C | 25 | 57 | 33 | 1,6 | 16,2 | 17,8
Promedio: H = (H1 + H2 + H3) / 3
(16,6 + 17,2 + 17,8) / 3 = 17,2 m
Rango: R = Hmáx − Hmín
17,8 − 16,6 = 1,2 m → R/H · 100 ≈ 7 %
Datos ficticios, solo para mostrar cómo se llena la ficha.
Notes: Cada estructura tiene su ficha con tres mediciones: observador, distancia d, lectura, ángulo α, altura de ojos, h = d·tan α y H = h + h_o. Luego se calcula el promedio de las tres alturas y el rango (máximo menos mínimo). El cociente entre el rango y el promedio, en porcentaje, indica cuánta dispersión hay. Los datos de esta diapositiva son ficticios: con 1,6 m de altura de ojos, d = 15, 20 y 25 m y ángulos de 45°, 38° y 33°, se obtiene H = 16,6; 17,2 y 17,8 m, promedio 17,2 m y rango 1,2 m, alrededor de 7 %.

## Slide 16: Parte E: registro de participación
IP = (mediciones/9)·60 + (constr./5)·20 + (informe/5)·20
Índice de participación en %: 60 % terreno, 20 % construcción, 20 % informe
EJEMPLO
9 mediciones, 4/5 en construcción y 5/5 en informe:
IP = 60 + 16 + 20 = 96 %
COEVALUACIÓN (1 a 5)
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo
• Puntualidad
• Aporte al informe
Notes: Cada grupo anota cuántas veces cumplió cada rol cada integrante, y el puntaje de construcción (de 5) y del informe (de 5). El índice de participación pondera 60 % las mediciones con rol cumplido, 20 % la construcción y 20 % el informe. Ejemplo: 9 de 9 mediciones, 4 de 5 en construcción y 5 de 5 en informe da 60 + 16 + 20 = 96 %. Además hay una coevaluación de 1 a 5 en responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad y aporte al informe.

## Slide 17: El informe final del grupo
1
Introducción
qué es un clinómetro y qué problema resuelve
2
Procedimiento
construcción, calibración y mediciones
3
Resultados
tabla resumen, croquis o fotografías
4
Análisis
dispersión, fuentes de error, efecto de d
5
Conclusiones
6
Anexo
croquis o fotografías del trabajo
Notes: El informe tiene seis partes: introducción, procedimiento, resultados, análisis, conclusiones y anexo con croquis o fotografías. Los resultados incluyen la tabla resumen con H, R y la variación porcentual de cada estructura.

## Slide 18: Análisis: ¿qué pasa con α al aumentar d?
Misma estructura: h = 16 m sobre los ojos. Como tan α = h / d:
d (m) | tan α = 16 / d | α
10 | 1,6 | ≈ 58°
20 | 0,8 | ≈ 39°
40 | 0,4 | ≈ 22°
Al aumentar d, α disminuye. Muy lejos, el ángulo es pequeño y se lee peor.
Notes: Pregunta 4c del informe. Con la misma estructura la altura h no cambia; como tan α = h/d, al aumentar d el cociente disminuye y por lo tanto α disminuye. Con h = 16 m: a 10 m el ángulo es cercano a 58°, a 20 m cercano a 39° y a 40 m cercano a 22°. Por eso se recomienda un ángulo entre 20° y 60°: con ángulos pequeños, un error de lectura de un grado cambia más el resultado relativo.

## Slide 19: Análisis: errores y dispersión
AL MENOS TRES FUENTES DE ERROR
Instrumento (hilo, escala)
Observador (pulso, puntería)
Terreno (pendiente)
Medición de d y de ho
SI CONOCEN LA ALTURA REAL
Error absoluto:
|H promedio − H real|
Error relativo:
|H prom. − H real| / H real
Notes: Para el análisis: mencionar al menos tres fuentes de error, por ejemplo el instrumento (hilo que oscila, escala poco precisa), el observador (pulso o puntería al punto más alto), el terreno no plano y los errores al medir d o la altura de los ojos. Si se conoce la altura real de alguna estructura se calculan el error absoluto (diferencia entre el promedio y el valor real) y el error relativo (ese error dividido por el valor real).

## Slide 20: Pauta de evaluación (100 puntos)
Criterio | Puntaje máx.
Construcción y calibración del clinómetro | 15
Registro completo de datos (3 × 3, con unidades) | 20
Cálculos correctos (α, h, H y promedios) | 20
Análisis de dispersión y fuentes de error | 15
Participación equitativa y registro de roles | 15
Informe final (orden, redacción y conclusiones) | 15
Total: 100 puntos
Notes: Seis criterios: construcción y calibración (15), registro completo de datos (20), cálculos correctos (20), análisis de dispersión y fuentes de error (15), participación equitativa y registro de roles (15) e informe final (15). Total 100 puntos.

## Slide 21: Un ángulo y una distancia bastan para medir lo que no podemos alcanzar
Antes de salir: clinómetro calibrado, ficha lista y roles asignados
Notes: Cierre: con un ángulo de elevación y una distancia horizontal, la tangente permite calcular alturas inaccesibles. Lista de verificación antes de salir: clinómetro calibrado (anotar la corrección), huincha, calculadora en modo grados, fichas impresas y roles asignados según la rotación.